## Slide 1
Computação Gráfica
Aula 08x: Revisão 2 Malhas e Grafo de Cena

## Slide 2: Tipos de Malhas Triangulares estudadas
triangleSet
triangleStripSet
indexedTriangleStripSet
indexedFaceSet

## Slide 3: TriangleSet
O nó TriangleSet representa uma geometria 3D que representa uma coleção de triângulos individuais. Cada triângulo é formado por um conjunto consecutivo de três vértices do nó Coordinate. Se o nó de coordenadas não contém um múltiplo de três valores de coordenadas, os vértices restantes devem ser ignorados.
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/rendering.html#TriangleSet
TriangleSet : X3DComposedGeometryNode {
MFNode [in,out] attrib [] [X3DVertexAttributeNode]
SFNode [in,out] color NULL [X3DColorNode]
SFNode [in,out] coord NULL [X3DCoordinateNode]
SFNode [in,out] fogCoord NULL [FogCoordinate]
SFNode [in,out] metadata NULL [X3DMetadataObject]
SFNode [in,out] normal NULL [X3DNormalNode]
SFNode [in,out] texCoord NULL [X3DTextureCoordinateNode]
SFBool [] ccw TRUE
SFBool [] colorPerVertex TRUE
SFBool [] normalPerVertex TRUE
SFBool [] solid TRUE
}

## Slide 4: Exemplo de TriangleSet
<X3D>
<Scene>
<NavigationInfo headlight="false"/>
<Viewpoint orientation='0 -1 0 0.05' position='0.13 2.51 11.24’/>
<Transform>
<Shape>
<Appearance>
<Material emissiveColor='0 .1 0.6’/>
</Appearance>
<TriangleSet>
<Coordinate point=‘
-4 1 3
-2 2 1
-3 4 0
0 2 0
2 3 1
-2 3 1
5 5 -2
4 3 1
6 4 2
‘/>
</TriangleSet>
</Shape>
</Transform>
</Scene>
</X3D>
https://x3dgraphics.com/examples/X3dForWebAuthors/Chapter13GeometryTrianglesQuadrilaterals/TriangleSetExampleIndex.html

## Slide 5: TriangleStripSet
Um TriangleStripSet representa uma forma geométrica 3D composta por faixas de triângulos. O campo stripCount descreve quantos vértices devem ser usados em cada faixa do Coordinate. As coordenadas são atribuídas a cada faixa pegando os vértices stripCount[i] do campo de coordenadas, onde i é um índice sequencial de stripCount.
TriangleStripSet : X3DComposedGeometryNode {
MFNode [in,out] attrib [] [X3DVertexAttributeNode]
SFNode [in,out] color NULL [X3DColorNode]
SFNode [in,out] coord NULL [X3DCoordinateNode]
SFNode [in,out] fogCoord NULL [FogCoordinate]
SFNode [in,out] metadata NULL [X3DMetadataObject]
SFNode [in,out] normal NULL [X3DNormalNode]
MFInt32 [in,out] stripCount [] [3,∞)
SFNode [in,out] texCoord NULL [X3DTextureCoordinateNode]
SFBool [] ccw TRUE
SFBool [] colorPerVertex TRUE
SFBool [] normalPerVertex TRUE
SFBool [] solid TRUE
}
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/rendering.html#TriangleStripSet

## Slide 6: TriangleStripSet (exemplo)
<Shape>
<TriangleStripSet stripCount=‘13'>
<Coordinate point=‘
-4.0 -1.0 -0.5
-4.5 -2.0 -0.5
-3.0 -0.5 0.0
-2.5 -1.5 -0.5
-2.0 -0.5 -1.0
-1.5 -1.5 -0.5
-0.5 0.5 -0.5
0.0 0.0 0.0
1.0 0.5 -0.5
1.5 -2.0 -1.0
2.5 -2.0 -0.5
2.5 -2.5 -0.5
3.5 -2.0 -1.0
'/>
</TriangleStripSet> <Appearance> <Material diffuseColor='0.5 0.5 0.5'/> </Appearance>
</Shape>
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/rendering.html#TriangleStripSet
-> P0_
-> P1_
-> P2_
-> P3_
-> P4_
-> P5_
-> P6_
-> P7_
-> P8_
-> P9_
-> P10
-> P11
-> P12
Os vértices são conectados de 3 em 3. Assim o primeiro triângulos será ligando os vértices (0, 1, 2), o segundo (1, 2, 3) e assim por diante, até chegar a contagem definida em stripCount. Perceba que stripCount é uma lista.

## Slide 7: IndexedTriangleStripSet
Um IndexedTriangleStripSet representa uma forma 3D composta de um conjunto de triângulos em forma de uma tira, são usados nos índices do campo index para especificar como montar faixa de triângulos. Um índice de "−1" indica que a faixa atual terminou e a próxima começa.
IndexedTriangleStripSet : X3DComposedGeometryNode {
MFInt32 [in] set_index [] [0,∞) or −1
MFNode [in,out] attrib [] [X3DVertexAttributeNode]
SFNode [in,out] color NULL [X3DColorNode]
SFNode [in,out] coord NULL [X3DCoordinateNode]
SFNode [in,out] fogCoord NULL [FogCoordinate]
SFNode [in,out] metadata NULL [X3DMetadataObject]
SFNode [in,out] normal NULL [X3DNormalNode]
SFNode [in,out] texCoord NULL [X3DTextureCoordinateNode]
SFBool [] ccw TRUE
SFBool [] colorPerVertex TRUE
SFBool [] normalPerVertex TRUE
SFBool [] solid TRUE
MFInt32 [] index [] [0,∞) or −1
}
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/rendering.html#IndexedTriangleStripSet

## Slide 8: IndexedTriangleStripSet (exemplo)
<Shape>
<IndexedTriangleStripSet index='0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1'>
<Coordinate point=‘
-4.0 -1.0 -0.5
-4.5 -2.0 -0.5
-3.0 -0.5 0.0
-2.5 -1.5 -0.5
-2.0 -0.5 -1.0
-1.5 -1.5 -0.5
-0.5 0.5 -0.5
0.0 0.0 0.0
1.0 0.5 -0.5
1.5 -2.0 -1.0
2.5 -2.0 -0.5
2.5 -2.5 -0.5
3.5 -2.0 -1.0
'/>
</IndexedTriangleStripSet> <Appearance> <Material diffuseColor='0.5 0.5 0.5'/> </Appearance>
</Shape>
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/rendering.html#IndexedTriangleStripSet
-> P0_
-> P1_
-> P2_
-> P3_
-> P4_
-> P5_
-> P6_
-> P7_
-> P8_
-> P9_
-> P10
-> P11
-> P12
Os vértices são conectados seguindo a ordem definida no campo index. Ligando de 3 em 3 vértices até encontrar um valor -1. Outras listas de índices podem aparecer na sequencia.

## Slide 9: Cuidado
A direção de montagem dos triângulos precisa ser constantemente alternada, senão a detecção de triângulos irá falhar
Um dos truques é inverter a ordem de conexão, assim nos triângulos pares, inverte a conexão de dois vértices.
Por exemplo, conecte: (0,1,2), depois (1,3,2), depois (2,3,4) e assim por diante.
0
1
2
3
4
6
5

## Slide 10: IndexedFaceSet
Um IndexedFaceSet representa uma forma 3D composta de um conjunto de polígonos, são usados nos índices do campo coordIndex para especificar como montar os triângulos, o campo colordIndex para especificar como mapear as cores por vértices, e o campo texCoordIndex
para mapear as coordenadas de textura.
IndexedFaceSet : X3DComposedGeometryNode {
MFInt32 [in] set_colorIndex
MFInt32 [in] set_coordIndex
MFInt32 [in] set_normalIndex
MFInt32 [in] set_texCoordIndex
MFNode [in,out] attrib [] [X3DVertexAttributeNode]
SFNode [in,out] color NULL [X3DColorNode]
SFNode [in,out] coord NULL [X3DCoordinateNode]
SFNode [in,out] fogCoord NULL [FogCoordinate]
SFNode [in,out] metadata NULL [X3DMetadataObject]
SFNode [in,out] normal NULL [X3DNormalNode]
SFNode [in,out] texCoord NULL [X3DTextureCoordinateNode]
SFBool [] ccw TRUE
MFInt32 [] colorIndex [] [0,∞) or -1
SFBool [] colorPerVertex TRUE
SFBool [] convex TRUE
MFInt32 [] coordIndex [] [0,∞) or -1
SFFloat [] creaseAngle 0 [0,∞)
MFInt32 [] normalIndex [] [0,∞) or -1
SFBool [] normalPerVertex TRUE
SFBool [] solid TRUE
MFInt32 [] texCoordIndex [] [-1,∞)
}
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/geometry3D.html#IndexedFaceSet

## Slide 11: IndexedFaceSet
O nó IndexedFaceSet representa uma forma 3D formada pela construção de faces (polígonos) de vértices listados no campo coord.
IndexedFaceSet usa os índices em seu campo coordIndex para especificar as faces poligonais indexando nas coordenadas no nó Coordinate. Um índice de "−1" indica que a face atual terminou e a próxima começa.
Cada face do IndexedFaceSet deve ter:
- pelo menos três vértices não coincidentes;
- vértices que definem um polígono planar;
- vértices não possuem auto-intersecção.
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/geometry3D.html#IndexedFaceSet

## Slide 12: Exemplo IndexedFaceSet
<Shape>
<IndexedFaceSet coordIndex='0 1 2 3 4 5 6 7 -1'>
<Coordinate point=‘
-3 3 0
-4 0 0
-3 -3 0
0 -4 0
3 -3 0
4 0 0
3 3 0
0 4 0
'/>
</IndexedFaceSet> <Appearance> <Material emissiveColor=‘0 1 0'/> </Appearance>
</Shape>
Os pontos são o contorna da superfície.
-> P0_
-> P1_
-> P2_
-> P3_
-> P4_
-> P5_
-> P6_
-> P7_
P0
P1
P2
P3
P7
P6
P5
P4

## Slide 13: Exemplo IndexedFaceSet
Possível solução
P0
P1
P2
P3
P7
P6
P5
P4

## Slide 14: Exemplo IndexedFaceSet
Mas e se a geometria fosse assim:
<Shape>
<IndexedFaceSet coordIndex='0 1 2 3 4 5 6 7 -1'>
<Coordinate point=‘
-3 3 0
-1 0 0
-3 -3 0
0 -1 0
3 -3 0
1 0 0
3 3 0
0 1 0
'/>
</IndexedFaceSet> <Appearance> <Material emissiveColor=‘0 1 0'/> </Appearance>
</Shape>
-> P0_
-> P1_
-> P2_
-> P3_
-> P4_
-> P5_
-> P6_
-> P7_
P0
P1
P2
P3
P7
P6
P5
P4
Dessa forma também não funcionaria pela especificação X3D e geraria uma geometria errada. Para funcionar você deveria especifica convex=“false”, porém não vamos trabalhar com essa situação.

## Slide 15: Grafo de Cena

## Slide 16: Criando Matriz Identidade
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
Início
Notes: PILHA

## Slide 17: Empilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
push
Notes: PILHA

## Slide 18: Desenhando Triângulo Vermelho
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
draw
Notes: PILHA

## Slide 19: Empilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
push
Notes: PILHA

## Slide 20: Empilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
push
Notes: PILHA

## Slide 21: Desenhando Triângulo Verde
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
draw
Notes: PILHA

## Slide 22: Desempilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
pop
Notes: PILHA

## Slide 23: Empilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
push
Notes: PILHA

## Slide 24: Empilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
push
Notes: PILHA

## Slide 25: Desenhando Triângulo Azul
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
draw
Notes: PILHA

## Slide 26: Desempilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
pop
Notes: PILHA

## Slide 27: Desempilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
pop
Notes: PILHA

## Slide 28: Desempilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
pop
Notes: PILHA

## Slide 29: Desempilhando e Atualizando Transformação
<Scene>
<Transform scale="2 2 2">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='1 0 0'/>
</Appearance>
</Shape>
<Transform scale="2 1 1">
<Transform translation="0 -1 -1">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 1 0'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
<Transform translation="0 1 -2">
<Transform rotation="0 0 1 3.14">
<Shape>
<TriangleSet>
<Coordinate point='-1 -1 0 1 -1 0 0 1 0'/>
</TriangleSet>
<Appearance>
<Material diffuseColor='0 0 1'/>
</Appearance>
</Shape>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Transform>
</Scene>
PILHA
MATRIZ
pop
Notes: PILHA

## Slide 30
Computação Gráfica
Luciano Soares
<lpsoares@insper.edu.br>